## Slide 1: Kolonu za cenu sam ja dodao jer je lakse da se radi zadatak

## Slide 2
Odredi root bridge (gleda se Priority pa MAC). F0/3 na S3 treba da je na svakoj slici d, medjutim slucajno

## Slide 3
Odredi root portove na ostalim bridgevima. Najkrace rastojanje do root bridga.

## Slide 6: Posto je preko svih portova na S4 udaljenost do roota 24 bira se “sused” (komsija) koji ima manji priority. U ovoj situaciji je to S6, pa je F03 root port. Da je bio isti priority, gledao bi se MAC.
Bez obzira sto se na pocetku uvek biraju prvo root portovi, vazi cinjenica da nasuprot root porta uvek stoji designated port, pa se na osnovu toga odmah moze zakljuciti da je F0/2 na S6 designated port. Jedini razlog sto to ovde nije uradjeno je sto sam ispustio da napisem. Pogledaj NAPOMENU na kraju.

## Slide 7: Kod S5 portovi F0/1 I F0/2 imaju vrednost 19. Posto je rec o istom susedu, priority I MAC ce u “obe” situacije biti isti. Iz toga razloga se portovi odredjuju prema manjem rednom broju porta.

## Slide 8: Nakon sto smo zavrsili sa odabirom root portova, biramo designated I blocked portove. Posto je na switch S1 port F0/1 root port, moze se zakljuciti da ce F0/2 biti blocked.

## Slide 9: Krenucemo od switcha S1, medjutim kako bi smo odredili da li je port F0/2 designated ili blocked, neophodno je da posmatramo I switch S2. Kako je udaljenost S2 do roota 4, a od S1 19, zakljucujemo da je na F0/2 na S1 blocked, a F0/1 na S2 designated.

## Slide 10: Kako S1 vise nema portova, krenucemo da resavamo S2.

## Slide 11: Da bi smo odredili portove f0/3 I f0/4 na S2, moramo da posmatramo udaljenost S2 I S4 do roota. S2 je na udaljenosti 4, a S4 na udaljenosti 23. Iz tog razloga ce portovi f0/3 I f0/4 na S2 biti designated, a portovi f0/2 I f0/1 na S4 blocked.

## Slide 12: Na switch S2 ostao nam je jos port G1/1. Da bi smo odredili da li je designated ili blocked, posmatramo switch S6. Kako je udaljenost ova oba switcha do roota 4, neophodno je da poredimo priority. S6 ima manji priority, pa je G1/1 na S2 blocked, a G1/2 na S6 designated.

## Slide 13: Primecujemo da su svi portovi na S2 odredjeni I prelazimo na odredjivanje portova na S4.

## Slide 14: Medjutim vidimo da su svi portovi na S4 vec odredjenji, pa prelazimo na switch S5.

## Slide 15: Na switch S5 potrebno je jos odrediti port F0/3. Cena od S5 do root switcha je 19, a cena od S6 je 4. Zakljucujemo da je F0/3 na S5 blocked, a F0/1 na S6 designated.

## Slide 16: Na switch S5 nema vise portova koje je potrebno odrediti.

## Slide 17: Na switchu S5 nema vise portova koje je potrebno odrediti.

## Slide 18: Na switchu S6 potrebno je jos odrediti F0/2. Udaljenost switcha S4 do roota je 23, a switcha S6 do roota 4, medjutim kako je F0/3 na S4 vec root port, zakljucujemo da je F0/2 na S6 designated port. (Na suprotnoj strani root porta je uvek designated port, ispusteno je na 6 slajdu. Da je napisano, nakon sto je zavrsen S5 bio bi automatski gotov I S6).

## Slide 19: Ovim je zadatak zavrsen.

## Slide 20: NAPOMENA!!!
Nakon sto je na 6 slajdu zakljuceno da je F0/3 root port, zgodno je bilo da se odmah u tabeli upise da je F0/2 na S6 designated port. Ukoliko se tako radi, nakon sto se odredi stanje portova pretposlednjeg switcha, automatski je zavrsen I poslednji switch. Medjutim ostavio sam oba pristupa kako bi se videlo da se do istog zakljucka dolazi iako je taj korak ispusten.